射洪市中医院授时系统

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NTP网络时间服务器 | 授时精度：<2ms 操作系统：嵌入式Linux操作系统 ★配置>=4路物理隔离授时网口（具备授时和管理功能）并提供官网截图或产品彩页 ★NTP请求量：>=14.9万次/秒（投标时提供国防科工第二计量测试研究中心检测报告） ★日志记录功能：>=4000条，可扩展硬盘存储（提供截图证明） 配置方法：支持Console模式、Telnet、windows远端和SSH进行远程管理、配置和升级 支持网络协议种类：NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305)、SNTP(RFC2030) MD5 Authentication（RFC1321）、Telnet（RFC854）NTP Unicast,Broadcast,Multicast,Autokey TIME（RFC868) FTP（RFC959）DAYTIME（RFC867、 DHCP (RFC2131) HTTP/SSL/HTTPS（RFC2616) SSH/SCP (Internet Draft) SNMP v1,v2、MIB II (RFC1213)、RSA非对称加密、IPV4、IPV6、IPv4/IPv6 Hybrid ★卫星接收机：支持GPS、北斗二代双卫星授时参考源，可扩展GLONASS卫星参考源；命令设置可仅使用GPS授时、仅使用北斗授时或使用GPS和北斗联合授时，并提供《工业和信息化通信计量中心》《公安部安全与警用电子产品质量检测中心》的检测证书报告 授时模式：支持NTP Peer Client/Server Broadcast Multicast； ★管理软件： 提供NTSM 网络时间同步系统统一监视软件，界面清晰，可以监视NTP服务器和授时客户端的同步和时间偏差情况，对北斗2/GPS失锁、NTP服务器不同步、同步状态切换给出告警和日志信息。（提供软件截图） 2）可通过SNMP、syslog，EMAIL等协议告警。 3）可以同时支持不少于1000台NTP服务器监控不少于10000台客户端监视，并生成统计报表。NTP服务器信息监视，包括运行时间，同步状态，服务器的网络参数等信息。 4）NTP服务器时间同步状态监视，包括GPS卫星数，服务器部署位置的经纬度和高度，卫星时间，服务器时间以及和参考源的同步情况。包括监视服务器的列表，客户端列表，比判阈值，Email、Syslog、SNMP设置以及发送状态设置。（提供软件截图加盖鲜章） 5）支持全网内分地区实现客户端同步状态统计。 6）提供NTP网络时钟同步系统软件著作版权登记证书 提供GPS北斗冗余时间同步系统软件著作版权登记证书。（加盖鲜章） 提供多台NTP服务器远程监控系统软件著作登记证书。（加盖鲜章） 12、★用户界面：配置高亮度VFD液晶，支持轮循显示GPS/北斗2搜星状态、时间、卫星个数、经纬度、高度、各网卡IP、系统工作状态（提供产品实物图片并加鲜章）； 三色指示灯支持显示NTP服务是否启动、网络连接是否正常、NTP请求是否超过8000次/秒及GPS是否锁定等信息。 13接口配置：配置8个Console设置口、1个DB-9 TOD时间输出口、3个干接点报警接口 串口输出：DB-9，1路，支持GGA、RMC及HJSTA语句输出 15、系统配置可热插拔冗余电源； 支持双机冗余热备份 16、★客户端同步软件：支持Win2000、Windows XP、Win2003、Windows7、Windows 2008、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX等系统平台，主要支持SNTP1,2,3,4等协议，能够与局域网上的时间服务器时间同步。 支持系统托盘、开机自动运行、手动设置同步周期。 软件可以显示参考时间、原始时间、接收时间、传输时间、本地时间等信息及服务层次、时延、偏差等。（提供软件截图加盖鲜章） ★支持远程唤醒、定时开关机（提供证明文件） 18、★产品检测证书报告： 《工业和信息化部通信计量中心测试报告》 《国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京）》 《国防科技工业第二计量测试研究中心》 | 套 | 1 |  |
| 2 | 双面网络日历数字子钟（2+4寸） | 1、显示内容为：年月日、星期、时分秒； 2、采用标准220V供电方式 3、红色数码管尺寸：2英寸、4英寸 4、★产品规格：700mm长、260mm宽、100mm厚 5、安装方式：吊装式 6、通讯接口：RJ45口；NTP网络通讯协议 7、自身计时精度：≤±0.05秒/天 8、同步周期10秒钟 9、子钟机箱采用耐压，防静电的镀锌板材质，外表为蓝黑色 10、具有自动刷新功能 11、★汉字采用节能环保的喷绘白色字体显示 12、电源功耗：≦15W 13、MTBF：≧8万小时 14、采用吊杆方式固定 15、★吊杆长700mm 16、★提供产品彩页或产品图片截图加盖鲜章 | 套 | 16 |  |
| 3 | 接入核心交换机 | 1、★配置≥24口100/1000M自适应电口，≥4个千兆非复用SFP光口； 2、★交换容量≥330G，包转发率≥125Mpps； 3、支持802.1x和WEB认证功能，且交换机端口可同时开启两种认证，不会相互冲突制约（提供工信部检测报告复印件）； 4、支持4K 802.1Q 、protocol VLAN、QINQ、IGMP Snooping v1/v2/v3、远程端口镜像； 5、支持软件定义网络SDN，支持OpenFlow 1.3协议标准； 6、★支持限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机稳定工作；能禁止非法ARP欺骗，防止合法用户的数据被窃取；支持ARP网关欺骗防御功能，能够防止非法用户针对网关的欺骗；支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP扫描攻击、DoS Protection抗攻击等防御功能；支持防源IP地址欺骗功能（提供工信部检测报告复印件）； 7、★具备较高雷击防护能力，支持防浪涌≥10KV，提供国家电子信息产品质量监督检验中心测试报告复印件； 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 9、提供工信部进网许可证复印件； | 台 | 1 |  |