# Epson TM-T82III 新一代热敏票据打印机

产品规格

| 打印方式 | 行式热敏 |
| --- | --- |
| 点密度 | 203dpi×203dpi |
| 打印速度 | 可达 250mm/s |
| 纸张尺寸 (mm) | 79.5±0.5mm/ 57.5±0.5mm |
| 字体 | 12×24(Font A), 9×17(Font B), 24×24（汉字） |
| 列数（80mm 纸宽） | 48(Font A), 64(Font B), 24(Kanji font)（汉字） |
| 字符尺寸 (mm) | 1.25×3 mm(Font A), 0.88×2.13 mm(Font B), 3×3mm（汉字） |
| 英数字符 | 95 |
| 国际字符 | 18 sets |
| 条形码 | UPC-A, UPC-E, JAN8/EAN 8, JAN13/EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF,CODABAR(NW-7), GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
| 二维码 | PDF417, QR code, Maxi Code, Twodimensional GS1 DataBar, Composite Symbology |
| 纸尽传感器 | 已安装 |
| 平均无故障时间 | 360,000 小时 |
| 平均无故障周期 | 6,000 万行 |
| 打印头寿命 | 150km |
| 切刀寿命 | 150 万次 |
| D.K.D 功能 | 双驱动 |
| 电源 | AC adapter C1 |
| 接口 | USB，RS-232，并口，以太网口，Wi-Fi, 蓝牙 |
| 外观尺寸 (mm) | 140(w)×199(D)×146(H) |
| 重量（约重） | 1.7kg |
| 颜色 | 黑色 |
| 安装 | 垂直，水平，挂墙 |
| 接口数据缓冲 | 4 KB or 45 bytes |
| 打印驱动 | APD6 UPOS ePOS SDK(iOS/Android) |
| 温度 | 操作 5-45℃ |
|  | 存储 -10-50℃（不包括纸张） |
| 湿度 | 操作 10-90% |
|  | 存储 10-90%（不包括纸张） |
| 安全标准 | CCC |
| 标准配件 | 纸卷x1, 用户指南，交流适配器，交流电源线，挂墙支架，58mm 纸宽挡板，电源开关盖，防水电源开关盖，橡胶脚垫，用于垂直安装的控制面板标签 |
| 选件 | 外部蜂鸣器 OT-BZ20 |