负压引流(吸引）接管参数要求

使用范围：

（儿童使用)用于向体外引出并收集体内液体

主要结构与性能:

与插入体内的引流管道相连接的体外液路或容器，负压引流,对引流速率和压力没有特点控制功能。不含电动负压源。

使用方式:

直接与引流装置相连接

材质:硅胶管

导管长度≥200mm

导管外径≥6.6mm

壁厚≥0.9mm

要求现场带样品及产品说明书