呼吸振荡排痰参数要求

- 适用范围：用于促使患者肺深部分泌物向主气管转移和呼吸道分泌物的清洁；

2. 设备的组成：由充气的背心、气管、小型空气脉冲发生器、无线遥控器等组成；

3. 工作原理：空气脉冲发生器可以使背心快速充气和排气,并对患者的胸壁产生每秒钟不超过20次的轻微压迫和释放循环，即振荡频率；

4 .设备为一体机，配便携把手。

5 .配独立台车；设备底部与专用推车面板固定，专用推车的底座可以锁死的专用轮子；

6 .背心大小型号不少于8个尺码；

7.背心和束带提供反复使用型和专人专用型，其中反复使用型表层可拆卸。

8.具备无线遥控器，无线遥控器上配备单独的开关、频率、压力、时间的控制按键，每台设备配备单独芯片的遥控设备，一对一使用；

9. 工作参数：频率范围1HZ—20HZ连续可调，步距1Hz；压力范围：0.3kpa—3.8kpa，按照1—15个等级进行调节，步距0.25kpa；时间范围：0-99min连续可调,步距1min。

10. 具备手动模式、大于等于四种自动模式和自定义模式；

11.自动模式包含常规的儿童模式，成人模式，老人模式，重症模式；

12.每种自动模式均使用梯形工作方式，设备运行可达到预设参数，保持设定参数工作。

13.自定义工作模式可自行设定工作参数，并且在下次调整前自动保存；

14.手动模式在运行过程中所有参数均可调节；

15.设备的工作时间自动累计可随时查询；

16.可为医院提供替换使用；

17、近半年内全新设备；