便携式黑白B超参数

1.1 应用范围：可用于腹部、妇产科、浅表器官、外周血管等检查和诊断

1.2 系统参数

1.2.1 监视器≥12英寸LCD高清晰液晶显示器，角度可调≥30度

1.2.2 灰阶≥256灰阶

1.2.3成像技术：全数字成像技术

1.2.4具有组织谐波成像技术

1.2.5具有斑点噪声抑制成像技术

1.2.6具有TSI组织优化成像技术

1.2.6 回放功能≥1024帧

1.2.7 输出接口：视频打印机接口， 双USB接口.

1.2.8 TGC≥8段

1.2.9伪彩功能

1.2.10 iZoom智能一键放大功能，最大超声扫查图像显示区域≥12寸

1.2.11内置存储空间≥4G

1.2.12 可选配内置硬盘存储：≥300G

1.2.13可选配支持超声教学软件，要求机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练

1.2.14智能一键优化技术

1.2.15 可加装可移动锂电池

1.2.16.1  DICOM基本功能包括：任务管理，DICOM存储，DICOM打印，DICOM存储委托，DICOM介质存储（含DICOM DIR等）

1.2.16.2  DICOM工作列表

1.2.17 机器重量≤5.5KG

1.3 技术要求

1.3.1 显示模式：B、B+B、B+M、M、4B

1.3.2 扫描模式：电子凸阵、电子线阵

1.3.3扫描深度≥24cm。

1.3.4扫描角度：凸阵≥80°，腔内探头≥140°,可实时调节改变.

1.3.5图像调整：左右、上下可调

*1.3.6图像动态范围≥180db，屏幕可视，最少调节5dB

*1.3.7图像帧频：最大帧频≥200帧/秒以上

1.3.8图像快速调节及多种参数预置功能：8种效果

1.3.9图像放大≥10倍,10级可调,并可实时动态下放大图像

1.3.10 体位标记≥100种以上

*1.3.11声功率输出调节≥32级以上

1.3.12 总增益：0-100Db

1.3.13大凸探头图像帧频：18厘米深度下最大帧频≥39帧/秒以上

*1.4 凸阵探头：变频+宽频，≥5段，频率:2.0-6.0MHz，具备谐波功能，线阵探头最高频率10MHz以上

1.4.1 扫描方式：电子凸阵扫描，电子线阵扫描

1.5 测量

1.5.1 一般B型测量：距离、面积、体积、周长、狭窄比、心率、斜率

1.5.2 妇产科测量：卵泡测量，子宫/宫颈

1.5.2.1胎儿重量计算：需要

1.5.2.2胎儿颈项透明层厚度测量：需要

1.5.2.3 胎儿生长发育曲线：需要

1.5.2.4 胎儿生理评分：需要

1.5.2.5胎龄自动计算：需要

1.5.2.6四胞胎测量软件：需要

1.5.2.7预产期计算：需要

1.5.3完整产科测量报告：需要

1.5.4矫形外科测量：需要

1.5.5前列腺测量软件及PSAD自动生成报告：需要

1.5.6心功能测量软件：需要

1.5.7介入功能及穿刺引导线可调节：需要

1.5.8一般M测量：时间、距离、斜率、心率

1.5.9支持在实时状态下进行一般测量和各种高级应用测量，如距离、面积、周长、妇产科、矫形外科、心功能测量等