雾化器技术参数

1、电源:AC220v/50Hz

2、输入功能:135VA

3、等效体积粒径分布: 按照不同雾化吸入装置中雾化杯使用方式的不同分别规定

4、噪音值:空载≤60dB (A)，负载65 dB (A)

5、喷雾速率≥0.1mL/min

6、机器压力:正常工作条件50kpa~150kpa

7、空气流量:≥5L/min

8、使用环境温度:10℃~40℃

9、使用环境湿度:10%~93%RH

10、贮存温度-40℃~55℃

11、贮存湿度10%~93%RH

12、保险丝规格:F3A250V

13、绕组绝缘等级:H级别180°

14、绝缘测试:引线-铁芯外表 1500VAC，1分钟，5mA，不击穿报警

15、温控保护:雾化器工作温度超 130℃，温控开关触发

16、电气要求:Ⅱ类设备，B型应用部分,IPXO普通设备(不防进液的封闭设备)

17.工作制:间歇加载连续运行