| 品牌 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 4U4路服务器 | [规格类型] 4U 国产机架式服务器,配置静态滑轨套件，产品非OEM，自主设计 ★[CPU]配置≥4颗Intel Xeon Platinum 8450H(2.0GHz/28-Core/75MB/250W) X86架构处理器 ★[内存]配置≥32*32GB DDR5 4800MHz，内存插槽数≥64 ★[硬盘]配置≥2块960GB SSD硬盘, ≥8块2.4TB SAS HDD硬盘 ★支持最大扩展2块热插拔M.2 SATA SSD硬盘 ★[RAID卡]配置 12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60, Raid 1/10 ，≥4GB缓存，支持缓存数据保护，配置超级电容掉电保护卡 ★[网卡]配置≥4个万兆光端口（含光模块） ★[电源]配置≥4个2000W热插拔冗余白金电源，2+2冗余配置，最大支持单电源额定功率≥3000W [操作系统]自研国产操作系统或基于国内开源社区衍生的商业发行版。OS具备系统日志功能，对系统中的重要事件进行记录，至少包括报警事件、系统开关机时间、用户注册、注销的时间和状态，以及系统硬件方面的信息。提供系统管理和监控工具，如：系统健康检测工具、僵尸进程监控工具、信号监控工具、系统文件句柄数目监控和单个进程文件句柄数目监控、内核黑匣子记录系统崩溃前的日志信息等。 [带外管理系统] BMC管理芯片为中国大陆厂商自主研发设计，同时BMC管理芯片上运行的管理软件为服务器厂商自主研发设计，并能提供对应的中华人民共和国软件著作权登记证书作为证明； [安全可靠]提供基于BMC平台软件通过CC EAL 4+认证的证书 [故障诊断]支持硬盘告警精细化，可以区分硬盘固件、配置、物理故障三类告警，提供原厂相关测试过程报告。 [配置部署]服务器管理软件的固件支持双镜像备份，并支持一次升级主备两个分区 [节能降耗]支持深度休眠，系统下电后，进入深度休眠模式的电源会关闭输出 ★[售后服务]提供原厂5年7*24*4维保服务，设备生产商需在国内设有400技术专线支持。 | 2台 |